Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

– szczegółowe wyliczenie poszczególnych elementów zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem „wyposażenia podstawowego” Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego  w Bielsku w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości, według poniższej specyfikacji przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa | Planowana Ilość (sztuk /zestawów) | Wymagania ogólne | Cena jednostkowa (za szt./ zestaw) (netto) | Wartość (netto) /kol.3 x kol. 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Drukarka 3D wraz z akcesoriami | 1 | technologia – FDM, podświetlane pole robocze – 210 x 210 x 210 mm, stół roboczy – wymienny, obudowa drukarki – przezroczysta, zabudowana, podgląd wydruku – stacjonarny, zdalny (WI-FI), wyświetlacz – z polskim menu, dotykowy, kolorowy 2,4”, łączność – WI-FI, USB, karta SD, wbudowana kamera, obsługiwane typy plików – .STL, .OBJ kompatybilny z drukarką slicer, prędkość druku: 20-120 mm/s, średnica dyszy – 0,4 mm, temperatura druku – temperatura 180℃-260℃, wysokość warstwy – 0,1 – 0,4 mm, obsługiwana średnica filamentu – 1,75 mm, biblioteka projektów – online, obsługiwany filament – biodegradowalny kompatybilny z drukarką, PLA (bezpieczny dla dzieci i młodzieży), instrukcja obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierowa), kompatybilne oprogramowanie w języku polskim, wdrożenie produktu (podłączenie, kalibracja, przeszkolenie), |  |  |
| 2. | Filament | 10 zestawów | biodegradowalny, kompatybilny z zamówioną drukarką, kolory filamentu w zestawach: czerwony, niebieski, zielony, żółty, w każdym zestawie: 4 razy filament - po 1kg każdy (waga 10 zestawów około 40kg), |  |  |
| 3. | Laptop | 1 | kompatybilny z drukarką 3D, procesor 11 generacji (8rdzeni), pamięć RAM – 32GB, dedykowana karta graficzna, dysk SSD – 512GB(minimum), przekątna ekranu – 15 cali, łączność/komunikacja – WiFi, bluetooth, LAN, USB, kamera internetowa, system operacyjny – Windows 10(wersja 64-bitowa) z możliwością aktualizacji do Windows 11, lub Windows 11, |  |  |
| 4. | Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami | 14 zestawów | mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: płytki stykowe prototypowe oraz zestaw przewodów, w zestawach materiały edukacyjne z kursami: - Zestaw do kursu Arduino, poziom I (wersja w plastikowym kuferku z oryginalnym sterownikiem Arduino UNO), - Zestaw do kursu Arduino, poziom II, - Komplet podręcznych tablic elektronicznych do kursu Arduino, poziom I, - Komplet podręcznych tablic elektronicznych do kursu Arduino, poziom II, |  |  |
| 5. | Stacja lutownicza z gorącym powietrzem | 1 | urządzenie 2 w 1 z gorącym powietrzem i grotem, cyfrowa regulacja wydmuchiwanego powietrza, zakres regulacji strumienia, zakres temperatur od 100°C do 480°C, moc minimalna lutownicy grotowej: 50W, moc minimalna lutownicy hot air: 650W, wyświetlacz LED, |  |  |
| 6. | Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami | 1 | stabilizacja obrazu - Balanced Optical SteadyShot z 5-osiowym inteligentnym trybem aktywnym, efektywna liczba pikseli (film) - około 8,29 megapiksela (16:9), format HD - Full HD(1920 x 1080), , 4K (3840 × 2160), zbliżenie optyczne x20, zbliżenie cyfrowe x250, łączności bezprzewodowej: Wi-Fi, NFC, wbudowany 5.1-kanałowy mikrofon kierunkowy, zawartość zestawu: akumulator, zasilacz sieciowy; kabel zasilania; instrukcja obsługi w języku polskim, szybka karta pamięci (minimum 64GB), pokrowiec, |  |  |
| 7. | Statyw do kamery, aparatu | 1 | głowica 3D z poziomicą, samopoziomujące stopki, wysuwana głowica z korbą, trzy-segmentowe nogi, pokrowiec, |  |  |
| 8. | Mikroport z akcesoriami | 1 | bezprzewodowy system do nagrywania dźwięku, nie wymagający podłączenia kablowego do kamery, w zestawie jeden odbiornik z dwoma nadajnikami, 2 x mikrofon krawatowy, w odbiorniku i nadajniku wbudowane akumulatory, zakres pracy minimum 50 metrów, automatyczne wyszukiwanie wolnych kanałów w celu uniknięcia zakłóceń, dołączone kable wyjściowe: TRS do kamer, smartfonów lub tabletów, w zestawie kabel USB do ładowania lub ładowarka, |  |  |
| 9. | Oświetlenie do realizacji nagrań | 3 | softbox wyposażony w: żarówka fotograficzna o stałym świetle, lampa softbox z dyfuzorem, statyw aluminiowy (wysokość statywu: 0,8 do 2 m, udźwig do 3kg), worek do obciążania statywu, wymiary lampy: 50 x 70 cm, |  |  |
| 10. | Mikrofon kierunkowy z akcesoriami | 2 | wyjście - jack 3,5mm, nie wymaga baterii (pobiera zasilanie z kamery/ aparatu/ smartfona), uchwyt przeciwwstrząsowy, osłona przeciwwietrzna w komplecie, |  |  |
| 11. | Gimbal | 1 | liczba osi: 3, inteligentne tworzenie filmu poklatkowego, redukcja drgań, inteligentna funkcja tworzenia panoramy, wyświetlacz OLED, łączność – bluetooth, USB, śledzenie twarzy i obiektów, 5-kierunkowy joystick, pokrętło wielofunkcyjne, maksymalne obciążenie: 3,2 kg, bateria: litowo-jonowa (Li-Ion), 3 wyjścia Multi-CAN 7.8 V, czas pracy: do 12 godz., pokrowiec, szybka ładowarka - 18W, instrukcja obsługi w języku polskim, |  |  |
| 12. | Aparat fotograficzny z akcesoriami | 1 | rozdzielczość zdjęć od 20 MP, jakość filmów – 4K, wbudowana lampa błyskowa, łączność: USB, Wi-Fi, Bluetooth, stabilizacja optyczna obiektywu, w zestawie obiektyw(gdy aparat nie posiada wbudowanego obiektywu), ładowarka, akumulator, przewód zasilający, szybka karta pamięci (minimum 64GB), pokrowiec, |  |  |
|  |  |  |  | Wartość całości (netto): |  |

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zwiększenie lub zmniejszenie wymienionego w tabeli „wyposażenia podstawowego” o maksymalnie 30% - tj. dostosowanie do wysokości otrzymanych środków z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości

Niniejszy załącznik jest integralną częścią oferty.

…………………………………………….

/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/