Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

– szczegółowe wyliczenie poszczególnych elementów zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem „sprzętu do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku” Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego  w Bielsku w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości, według poniższej specyfikacji przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa | Planowana Ilość (sztuk /zestawów) | Wymagania ogólne | Cena jednostkowa (za szt./ zestaw) (netto) | Wartość (netto) /kol.3 x kol. 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video | 1 | wieczysta licencja, platforma systemowa: Windows 10, oprogramowanie w języku polskim, |  |  |
| 2. | Kolumna aktywna | 2 | typ: 2 przepustowość, moc: 1400 W, moc RMS: 700 W, maks. SPL: 132 dB, odtwarzacz basowy: 15", głośnik wysokotonowy: 1,4", zakres częstotliwości: 45 Hz - 20 kHz, wejścia: Balanced XLR, Jack 6,3 mm TRS, wyjścia: Balanced XLR, gniazdko 36 mm, szerokość: 437 mm, wysokość: 708 mm, głębokość: 389 mm, |  |  |
| 3. | Kolumna odsłuchowa aktywna | 2 | pasmo przenoszenia: 45 Hz - 20000 Hz, kąt rozproszenia (poziom x pion): 90° x 60°, maksymalne SPL: 130 dB, Crossover: 1600 Hz, ochrona: termiczna, RMS, złącza wejścia: XLR, Jack, złącza wyjścia: XLR, przetwornik LF: 15”, z cewką 2,2”, przetwornik HF: 1”, z cewką 1,75”, moc: 1400 W w szczycie , 700 W RMS, zawieszenie: tak, x2 M10, wymiary (wys. x szer. x gł.): 708 x 437 x 389 mm, |  |  |
| 4. | Subwoofer aktywny | 1 | średnica głośnika 18, moc wyjściowa od 1000 W, złącza XLR, pasmo przenoszenia od 35 Hz do 180 Hz, |  |  |
| 5. | Mikser 22 kanałowy | 1 | niski poziom szumów, kontrolki średnich tonów, modulacja dźwięków, odtwarzanie i nagrywanie dźwięku, przełącznik wejścia Hi-Z do gitar, basów i innych instrumentów, suwaki dobrej jakości, metalowa konstrukcja, |  |  |
| 6. | Mikrofony bezprzewodowe | 1 zestaw | 1 odbiornik – baza odbiorcza, nadajniki 4szt. (mikrofon doręczny), liczba kanałów: 4 kanały, czułość odbioru 4 kanałów: > 90dB, zasięg działania: do 80 m(w terenie otwartym), przewody sygnałowe, zasilacz sieciowy, baterie AA, instrukcja obsługi, |  |  |
| 7. | Mikrofon dynamiczny | 6 | przewodowe dynamiczne z główkami , charakterystyka kierunkowości kardioidalna, pasmo przenoszenia od 50 Hz do 15 kHz, charakterystyka częstotliwościowa od 50 do 15000 Hz, czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa, |  |  |
| 8. | Mikrofon nagłowny z akcesoriami | 4 | odbiornik, zasilacz, nadajnik do paska, mikrofon nagłowny, system UHF, zakres częstotliwości – 40Hz- 20kHz, zasilacz w zestawie, wskaźnik poziomu baterii, |  |  |
| 9. | Statyw kolumnowy DNA BOX1 SET + BAG | 4 | materiał stal, kolor czarny, średnica montażowa rury - 35mm, maksymalne obciążenie - 50 kg, maksymalny rozstaw nóg 115 cm, długość po złożeniu 90 cm, regulacja wysokości 120-160cm, |  |  |
| 10. | Statyw mikrofonowy uniwersalny | 6 | łamany, na składanym trójnogu, materiał stal, minimalna wysokość 100 cm, maksymalna wysokość -160 cm, uniwersalna główka mikrofonu, |  |  |
| 11. | Przewód XLR – XLR (męsko żeński) | 10 | długość min. 40 metrów, grubość przewodu powyżej 6,2 mm, |  |  |
| 12. | Przewód duży jack -duży jack | 10 | długość min. 40 metrów, grubość przewodu powyżej 6 mm, |  |  |
| 13. | Mikrofon pojemnościowy | 4 | skupiona superkardioidalnacharakterystyka kierunkowości, kontrolowane podcięcie niskich częstotliwości, niska podatność na zakłócenia radiowe i magnetyczne, wbudowany filtr efektu pop oraz przeciwwietrzny, typ przetwornika : pojemnościowe, pasmo przenoszenia: 50 Hz - 18 kHz, |  |  |
| 14. | Greenscreen | 1 | system statywów do zawieszenia tła, zielone tło materiałowe 300 x 300 cm, |  |  |
| 15. | Greenscreen | 1 | minimalny wymiar tła: 166 x 199 cm, system roll-up (tło zwijane na rolce), włóknina, obudowa z uchwytem, przenośne. |  |  |
|  |  |  |  | Wartość całości (netto): |  |

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zwiększenie lub zmniejszenie wymienionego w tabeli „sprzętu do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku” o maksymalnie 30% - tj. dostosowanie do wysokości otrzymanych środków z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości

Niniejszy załącznik jest integralną częścią oferty.

…………………………………………….

/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/