Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

– szczegółowe wyliczenie poszczególnych elementów zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem „sprzętu do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku” Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego  w Bielsku w ramach Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości, według poniższej specyfikacji przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa | Planowana Ilość (sztuk /zestawów) | Wymagania ogólne | Cena jednostkowa (za szt./ zestaw) (netto) | Wartość (netto) /kol.3 x kol. 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video | 1 | wieczysta licencja, platforma systemowa: Windows 10, oprogramowanie w języku polskim, |  |  |
| 2. | Kolumna aktywna | 2 | Rodzaj systemu: Przenośny zestaw głośnikowy Rozmiar woofera: 12" Rozmiar głośnika wysokotonowego: 2.5" Ilość głośników wysokotonowych: 12 Maksymalny SPL: 130dB Zakres częstotliwości -10: 35-20kHz Zakres częstotliwości -3: 40-20kHz Pozioma dyspersja: 130⁰ Pionowa dyspersja: 30⁰ Efekty: Lexicon/dbx, Reverb, EQ, Delay, AFS, Room EQ Moc: 2000 W Impedancja wejściowa: 4kΩ balanced Combo, 2MΩ balanced Hi-Z Jack, 10kΩ 3.5mm single ended 2 channel. Crossover Freq: 260Hz I/O: 7 kanałów- 4x XLR Combo, 2x 1/4" jack Hi-Z, 1x 1/8"/BT, 1x XLR Through Bluetooth: 5.0 streaming / zarządzanie USB: 2x 2.0 Waga netto: 25.7kg Wymiary: Szer.487 x Głęb.662 x Wys.860mm |  |  |
| 3. | Kolumna monitorowa odsłuchowa aktywna | 2 | Aktywny 2-drożny koaksjalny monitor sceniczny do aplikacji na żywo i z playbackiem Wzmacniacz: Klasa D/AB, Biamp MOC LF: 250 W RMS MOC HF: 50 W RMS Głośnik niskotonowy 30 cm (12") i sterownik kompresji 3,5 cm (1,35") Rozproszenie 80° x 80° Obudowa bass-reflex do głębokich basów i wysokiego ciśnienia akustycznego Wejście liniowe (XLR/jack) Wyjście równoległe (XLR) do sprzęgania z innymi aktywnymi kolumnami Low cut, regulacja poziomu Podwójny limiter i zabezpieczenie przed przeciążeniem Stabilna obudowa MDF z odpornym na uderzenia lakierem strukturalnym i metalową siatką na bezkuki Gniazdo do montażu na statywie Złącze zasilania: Zasilacz IEC (M) wersja do zabudowy, kabel zasilający z uziemieniem (M) (w zestawie). |  |  |
| 4. | Mikser cyfrowy | 1 | Ilość wejść: 24, Forma obudowy: Wolnostojąca, montowana w racku, Wbudowany router WiF-i: Tak, Kontrola Ethernert: Tak, Wejścia XLR: 10 Mic/Line, 10 Mic, Kanały Hi-Z/dla instrumentów: 2, Rodzaj wyjścia: XLR i jack 1/4”, Wyjścia na monitory/AUX: 8 symetrycznych XLR, Odtwarzanie USB: 2 kanały, Nagrywanie stereo USB: Tak, Wyjście HDMI: Tak, Wyjścia słuchawkowe 1/4”: 2, Wejście stereo RCA: Tak |  |  |
| 5. | Mikrofony bezprzewodowe | 1 zestaw | 1 odbiornik – baza odbiorcza, nadajniki 4szt. (mikrofon doręczny), liczba kanałów: 4 kanały, czułość odbioru 4 kanałów: > 90dB, zasięg działania: do 80 m(w terenie otwartym), przewody sygnałowe, zasilacz sieciowy, baterie AA, instrukcja obsługi, |  |  |
| 6. | Mikrofon dynamiczny | 6 | przewodowe dynamiczne z główkami , charakterystyka kierunkowości kardioidalna, pasmo przenoszenia od 50 Hz do 15 kHz, charakterystyka częstotliwościowa od 50 do 15000 Hz, czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa, |  |  |
| 7. | Mikrofon nagłowny z akcesoriami bezprzewodowy zestaw | 2 | Zakres częstotliwości: 35 Hz - 20 kHz Zawartość opakowania: Odbiornik , dwa mikrofony nagłowne, adapter, osłona przeciwwiatrowa, klips Montaż 19": Nie Liczba kanałów: 12 Wyjścia: Balanced XLR, Unbalanced Jack 6,3 mm TS System: UHF Antena zewnętrzna: Nie Częstotliwości: 606 – 630 MHz |  |  |
| 8. | Statyw mikrofonowy uniwersalny polski | 6 | łamany, na składanym trójnogu, materiał stal, minimalna wysokość 100 cm, maksymalna wysokość -160 cm, uniwersalna główka mikrofonu, |  |  |
| 9. | Przewód XLR – XLR (męsko żeński) | 10 | długość min. 40 metrów, grubość przewodu powyżej 6,2 mm, |  |  |
| 10. | Przewód duży jack -duży jack | 10 | długość min. 40 metrów, grubość przewodu powyżej 6 mm, |  |  |
| 11. | Mikrofon pojemnościowy | 4 | Pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz Ekwiwalentny poziom szumu: 18 dB-A Czułość: 9 mV/Pa Stosunek sygnału do szumu: 76 dB-A Pad: -10; -20 dB Filtr low cut: 75; 150 Hz Impedancja elektryczna: 200 Ω Zalecana impedancja obciążenia: 1000 Ω Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna |  |  |
| 12. | Greenscreen | 1 | system statywów do zawieszenia tła, zielone tło materiałowe 300 x 300 cm, |  |  |
| 13. | Greenscreen | 1 | minimalny wymiar tła: 166 x 199 cm, system roll-up (tło zwijane na rolce), włóknina, obudowa z uchwytem, przenośne. |  |  |
| 14. | Reflektor Par Cob | 4 | Ilość kanałów DMX: 7 Zasilanie: AC110-240V, 50/60Hz Źródło światła: 6x30W LED COB 4w1 RGBA Tryby pracy: auto, sound, master/slave, DMX |  |  |
| 15. | Sterownik DMX | 1 | Łatwe w użyciu oprogramowanie DMX 512 kanałów DMX Obszerna biblioteka profili urządzeń Obsługa oraz edytor profili SSL2 Wizualizacja 3D Wyzwalanie MIDI Generator efektów “przenieś i upuść” Działa z prostymi scenami/krokami Instalator Windows oraz Mac pobierze z internetu najnowsze biblioteki z profilami urządzeń SSL2 w trakcie instalacji. Aplikacja „Maintenance” instalowana wraz z oprogramowaniem sprawdza aktualizacje komponentów jak i nowe wersje oprogramowania Funkcja „Cloud search for profiles” daje możliwość wyszukiwania najnowszych i najlepszych profili w internecie i jest ona wbudowana w oprogramowanie. Nie ma potrzeby przeszukiwania niezależnie. Funkcja obrotu lustra bębnowego dodana do generatora scen Program rozpoznaje znaki specjalne, takie jak „&” Poprawiona obsługa wielu ruchów Pan oraz Tilt Użytkownik teraz może wybrać wiele kroków w scenie aby zmienić wartość kanału bez ingerencji w pozostałe parametry |  |  |
| 16. | Listwa ledowa | 6 | Źródło światła: LED 24 x 3W RGB Zużycie energii: 80W Kanały DMX: 5, 8, 14, 26, 50CH Kąt padania wiązki światła: 25° Temperatura pracy: -20~40°C Złącze zasilania: IEC in/out Złącze danych: DMX 3 pin Sterowanie: auto, sound, DMX512, master/slave Wymiary: 1080x65x88 mm Obudowa: metalowa Chłodzenie: radiator (brak wentylatora) Waga netto: 2 kg Zasilanie: 4AC 100V-240V, 50Hz/60Hz |  |  |
| 17. | Głowica ruchoma | 4 | Zasilanie: AC90-24V0, 50/60Hz Średni pobór mocy: 130W Bezpiecznik: 5A Źródło światła: biała dioda LED 100W Ilość kanałów DMX: 14 Pryzma: 3-ramienna Statyczne gobo: 7 gobo + open Rotacyjne gobo: 6 gobo + open Koło barw: 7 kolorów + open Kąt świecenia: 14° Tryby pracy: auto, sound, master/Slave, DMX Ruchy pan: 540° (precyzja 8/16-bitowa) Ruchy tilt: 250° (precyzja 8/16-bitowa) Stroboskop: 1-25 błysków/sek. oraz random Dimmer: elektroniczny 0-100% Panel sterowania: wyświetlacz LCD + 5 przycisków Gniazdo zasilania: PowerCon Gniazda DMX: in/out typu XLR Stopień ochrony: IP20 (tylko do użytku wewnętrznego) Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 33 x 27,5 x 43 cm Waga netto: 7,0 kg |  |  |
| 18. | Statyw oświetleniowy | 2 | Statyw oświetleniowy cechujący się stabilną konstrukcją. Materiał wykonania: stal Kolor: czarny Szerokość: 120cm Średnica rury: 28mm Szerokość: 100cm |  |  |
| 19. | Kabel dmx xlr-xlr | 14 | 1m Xlr-xlr 110 ohm |  |  |
| 20. | Kabel dmx xlr-xlr | 4 | 10m Xlr-xlr 110oHm |  |  |
| 21. | Kabel dmx xlr-xlr | 2 | 20m Xlr-xlr 110 ohm |  |  |
| 22. | Ipad | 1 | Do sterowania mikserem cyfrowym Wifi 64GB Space grey |  |  |
| 23. | Przedłużacz rozgałęziacz sieciowy | 10 | 5m 4 gniazdka 230V |  |  |
| 24. | Kabel zasilający przedłużacz | 10 | Wtyk 3 pin na 3 pin |  |  |
| 25. | Case rack | 1 | 6U Abs Zapięcia motylkowe |  |  |
|  |  |  |  | Wartość całości (netto): |  |

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zwiększenie lub zmniejszenie wymienionego w tabeli „sprzętu do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku” o maksymalnie 30% - tj. dostosowanie do wysokości otrzymanych środków z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości

Niniejszy załącznik jest integralną częścią oferty.

…………………………………………….

/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/